# 1-le dynamique ou polygone des forces

- Théorème d’équilibre :

Un solide soumis à 3 actions extérieures est en équilibre si :

  - Les droites d’actions sont concourantes en un même point ( I )

  - Le polygone de ces forces ( dynamique ) est fermé.

## ACTIONS PARALLELES

Exemple n°1

Soit l’ensemble des actions ci-dessous :

Traçons le dynamique des forces :

1000N            1cm

Ecrivons la ∑ des moments/A :

∑MA = 0 – ( F2 x 10 ) + ( F3 x 25 )

= ( - 4000 x 10 ) + (2000 x 25 )

= 10 000 N.m

Conclusion :

- le dynamique des forces est ouvert ( ∑F # 0 )

- la somme des moments / A est # 0

LE SYSTEME N’EST PAS EN EQUILIBRE

Exemple n°2

Traçons le dynamique des forces :

1000N            1cm

Ecrivons la ∑ des moments/A :

∑MA = 0 – ( F2 x 20 ) + ( F3 x 32 )

= ( - 4000 x 20 ) + (2500 x 32 )

= 0 N.m

Conclusion :

- le dynamique des forces est fermé ( ∑F = 0 )

- la somme des moments / A est = 0

LE SYSTEME EST EN EQUILIBRE

## ACTIONS NON PARALLELES – CONCOURANTES OU NON

Exemple n°1

1000N            1cm

Conclusion :

- Le dynamique des forces est ouvert ( ∑F # 0 )

- Les 3 actions ne sont pas concourantes en un même point I

LE SYSTEME N’EST PAS EN EQUILIBRE

Exemple n°2

1000N            1cm

Conclusion :

- Le dynamique des forces est fermé ( ∑F = 0 )

- Les 3 actions ne sont pas concourantes en un même point I

LE SYSTEME N’EST PAS EN EQUILIBRE

Exemple n°3

1000N            1cm

Conclusion :

- Le dynamique des forces est fermé ( ∑F = 0 )

- Les 3 actions sont concourantes en un même point I

LE SYSTEME EST EN EQUILIBRE

EXERCICES D’APPLICATION – PFS méthode graphique

Préciser si le système est en équilibre dans chacun des cas suivants en :

- Tracer le dynamique ou polygone des forces (actions)

- Ecrire la somme des moments = 0 ou voir si les actions se rencontrent en un même point.

- Exercice n°1 :

100 kN            1cm

- Exercice n°2 :

10 000 daN            1cm

# Text boxes

BEP TAH

2nde

Term

Domaine : Etude des structures

Séquence n° : 2

OBJECTIF :    Vérifier le PFS par méthode graphique – 3 forces extérieures

A

B

C

10 m

15 m

F1

F2

F3

F1 = 1500 N

F2 = 4000 N

F3= 2000 N

Remarque : en réalité les 3 actions sont confondues.

F2

F3

F1

A

B

C

20 m

12 m

F1

F2

F3

F1 = 1500 N

F2 = 4000 N

F3= 2500 N

Remarque : en réalité les 3 actions sont confondues.

F2

F3

F1

F2

F1

F3

F3

F2

F1

Dynamique ou polygone des forces

F2

F3

F1

F1

F2

F3

F2

F3

F1

F1

F2

F3

Dynamique ou polygone des forces

Dynamique ou polygone des forces

F1 = 1600 N

F2 = 1300 N

F3= 2000 N

F1 = 1600 N

F2 = 2500 N

F3= 3810 N

F1 = 1270 N

F2 = 3810 N

F3= 4870 N

A

B

C

20 m

12 m

F1

F2

F3

F1 = 200 kN

F2 = 400 kN

F3= 250 kN

F1

F2

F3

Dynamique ou polygone des forces

F1 = 12 700 daN

F2 = 38 100 daN

F3= 48 700 daN

Dynamique ou polygone des forces